## Slide 1
AI + ARDUINO UNO
电气工程实践基础
2025-2026学年第一学期
结题答辩
MULTIMODAL FUSION CONTROL SYSTEM
基于多模态融合的
4自由度机械臂
智能控制系统
手势识别 + 语音控制 + Arduino驱动
无接触式智能仿生机械臂解决方案
团队信息
电气2501班D组第二小组
胡越 · 饶大联 · 熊子恒
指导老师
尹仕 教授
华中科技大学电气学院
答辩日期
2026年2月25日
电工电子工程基础I

## Slide 2
VALUE PROPOSITION
价值钩子——我们解决了什么问题？
场景痛点
交互侵入性
传统数据手套需穿戴约60秒，影响操作灵活性，在高危场景中可能造成交叉污染
成本与维护
弯曲传感器和IMU模块价格高昂，杜邦线易接触不良，系统鲁棒性差
安全隐患
在化学实验、传染病房等场景中，手套可能沾染有害物质
"传统方案要求操作员穿戴笨重手套，存在交互侵入性和安全隐患"
我们的答案
开发基于AI的无接触式智能仿生机械臂，通过普通摄像头+麦克风实现手势+语音多模态控制
MediaPipe
手势识别
Vosk
语音识别
核心指标
<100ms
系统响应延迟
-40%
硬件成本降低
95.2%
手部检测准确率

## Slide 3
SYSTEM ARCHITECTURE
整体方案一览
系统架构图
USB摄像头
720p 30fps
USB麦克风
语音采集
上位机 (PC端AI推理)
MediaPipe Hands
手势识别 · 21个关键点
Vosk ASR
语音识别 · 中文模型
卡尔曼滤波
平滑处理 · 自适应
角度映射
坐标转换 · 限幅保护
Arduino UNO R3
下位机实时执行
MG996R×2
底座/大臂
SG90×2
小臂/钳子
一句话概括
上位机完成视觉解算、语音识别和坐标转换，通过串口协议将角度指令发送至Arduino，驱动机械臂实时跟随人手动作。
主从式异构计算架构
三层架构
1
感知层
摄像头+麦克风采集
2
决策层
PC端AI推理处理
3
执行层
Arduino驱动舵机
通信协议
115200 bps
波特率

## Slide 4
AI TECHNOLOGY CORE
技术核心：我们的AI是如何工作的？
AI模型选择
MediaPipe Hands
Google轻量级CNN模型
30+
fps实时推理
21
3D关键点输出
针对CPU深度优化，普通笔记本即可运行
提供稳定的手部关键点，便于后续手势解析
开源免费，社区支持丰富
关键创新点
自适应卡尔曼滤波
根据手部运动速度动态调整滤波参数，平衡平滑性与响应速度
置信度加权控制
低置信度时沿用前一帧状态，提升低光照场景鲁棒性
手势语义映射
多手指组合状态映射为舵机方向控制，实现离散指令
数据流可视化
摄像头采集
640×480 RGB
图像预处理
均衡化+模糊
MediaPipe推理
21个关键点
卡尔曼滤波
平滑抖动
手势解析
手指状态判断
角度映射
0-1→0-180°
串口发送 → Arduino执行
"90,45,120,25\n"格式，PWM驱动舵机

## Slide 5
HARDWARE INTEGRATION
技术核心：硬件如何与AI协同？
硬件布局图
Arduino UNO R3
主控板 · 下位机控制器
D9
舵机1
D10
舵机2
D11
舵机3
D12
舵机4
MG996R × 2
大扭矩舵机
底座 + 大臂
SG90 × 2
微型舵机
小臂 + 钳子
电源模块
5V 2A稳压模块
硬件清单
Arduino UNO R3
× 1
MG996R舵机
× 2
SG90舵机
× 2
USB摄像头
× 1
USB麦克风
× 1
5V电源模块
× 1
关键模块互动
上位机 (大脑)
完成所有AI推理、坐标计算及逻辑判断
视觉解算
语音识别
坐标转换
串口通信
自定义ASCII协议，波特率115200bps
"90,45,120,25\n"
Arduino (小脑)
监听串口、解析数据包、输出PWM波
串口监听
数据解析
PWM输出
通信性能
<100ms
传输延迟

## Slide 6
FUNCTIONAL DEMONSTRATION
看，它能工作！——功能演示
双手协同控制
MediaPipe实时追踪双手21个关键点，实现左右手分别控制不同关节
左手控制
食指 → 底座旋转
大拇指 → 大臂抬升
右手控制
大拇指 → 小臂伸缩
食指 → 钳子开合
控制逻辑
中指+无名指+小指
张开
→
顺时针
中指+无名指+小指
弯曲
→
逆时针
语音精准控制
"底座左转30度"
精确角度控制
"大臂到90度"
绝对位置设定
"所有舵机归位"
一键复位
"暂停" / "恢复"
运动控制
Vosk中文模型
离线识别 · 隐私保护
语音反馈
pyttsx3引擎
实时播报执行状态，增强人机交互体验
"收到，底座已左转30度"

## Slide 7
PERFORMANCE EVALUATION
用数据说话——性能评估
AI性能数据
95.2%
手部检测准确率
正常光照
30
推理速度
fps实时
97.3%
手势识别准确率
6种基本手势
光照适应性测试
正常光照 (300 lux)
95.2%
弱光 (50 lux)
82%
直方图均衡化后
88%
语音识别性能
92%
指令识别准确率
<1s
响应延迟
系统性能数据
85ms
端到端延迟
优于目标200ms
延迟构成分析
摄像头采集
33ms
AI推理处理
28ms
串口+舵机响应
24ms
0.5%
掉帧率
30分钟连续
≤3次
误触发
30分钟测试
测试结论
系统在多种条件下表现稳定，满足实时流畅操作需求，所有核心指标均达到或超越预期目标

## Slide 8
INNOVATION & VALUE
我们的创新与价值
技术创新
自适应卡尔曼滤波
根据手部运动速度动态调整滤波参数，平衡平滑性与响应速度
动态参数
抖动抑制
置信度加权控制
低置信度时沿用前一帧状态，提升低光照场景鲁棒性
阈值0.8
状态保持
手势语义映射
多手指组合状态映射为舵机方向控制，实现离散指令
组合判断
防误触
应用创新
双手协同控制
左右手分别控制不同关节，提升控制并行性
多模态交互
语音+手势双模态，适应不同场景需求
价值主张
用户价值
彻底解放双手，无需穿戴任何设备，操作更自然
解决高危场景下的污染风险，保障操作员安全
语音反馈增强交互沉浸感，降低学习成本
社会/经济价值
成本降低40%，使智能机械臂技术更易普及
适用于中小学科创教育、小型实验室
可推广至远程医疗、核废料处理、助残设备等领域
应用场景
化学实验
无接触操作
传染病房
物理隔离
排爆作业
远程控制

## Slide 9
PROJECT SUMMARY
回顾与成长——项目总结
目标达成情况
无接触控制
完全实现，无需任何传感器接触人体
实时响应
实测延迟85ms，优于目标200ms
多模态交互
成功集成手势与语音控制，加入语音反馈
低成本高鲁棒
硬件成本降低40%，系统稳定性显著提升
额外成果
双手协同控制
支持更复杂的操作逻辑，提升控制并行性
最大挑战与克服
1
手部快速运动跟踪丢失
快速运动时MediaPipe可能丢失关键点
引入自适应卡尔曼滤波，利用运动速度预测遮挡时位置
2
光照变化影响检测
昏暗或强逆光环境下识别率下降
加入直方图均衡化和高斯模糊，置信度加权保持稳定性
3
语音识别与主循环并发冲突
语音处理阻塞主线程，影响实时性
使用线程+队列模式，语音识别线程将指令放入队列
经验与收获
技术层面
深入理解MediaPipe模型结构与后处理技巧
团队协作
Git版本管理，分工明确，高效协作
项目管理
迭代式开发，每阶段功能验证
工程能力
卡尔曼滤波调参与多线程编程

## Slide 10
FUTURE OUTLOOK
未来展望——这不是终点
下一步优化
引入深度感知
引入双目视觉或深度相机提升Z轴精度，实现三维空间精准定位
RealSense
3D定位
嵌入式平台迁移
迁移至树莓派等嵌入式平台，实现完全便携化
Raspberry Pi
边缘计算
扩展手势指令库
增加更多手势指令，支持复杂任务序列和宏命令
复杂任务
宏命令
技术优化方向
模型轻量化
量化剪枝，提升推理速度
无线通信
WiFi/蓝牙替代有线串口
功耗优化
低功耗模式，延长续航
长远想象
远程医疗
医生可远程操控机械臂进行手术或检查，减少交叉感染风险
核废料处理
操作员在安全区域远程控制机械臂处理危险物质
助残设备
为运动功能障碍患者提供自然的人机交互方式
教学平台
作为人机交互教学平台，推动AI+机器人跨学科融合
衍生应用
智能家居
虚拟主播
康复训练

## Slide 11
谢谢聆听
期待您的宝贵意见与指导
团队信息
电气2501班D组第二小组
胡越 · 饶大联 · 熊子恒
指导老师
尹仕 教授
华中科技大学电气学院
电工电子工程基础I · 2025-2026学年第一学期
AI + Arduino UNO 作品结题答辩 · 2026年2月25日
"AI+硬件" 让创新无界限
Multimodal Fusion Control System